## Slide 1
Elementos de Sistemas
Descrição de Dados Digitais
Ciência da Computação - Luciano Soares <lpsoares@insper.edu.br>
" A música é um exercício de aritmética inconsciente da alma."
"Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi."
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 - 1716) matemático e filósofo alemão
Notes: https://en.wikiquote.org/wiki/Gottfried_Leibniz

## Slide 2: Primeiras Máquinas de Calcular
Wilhelm Schickard (1592–1635) construiu em 1623 uma calculadora para seu amigo astrônomo Johannes Kepler. Esta é uma das mais antigas calculadoras mecânicas conhecidas capazes de realizar as quatro operações. Seu projeto foi redescoberto no século XX a partir de desenhos e correspondência.
Notes: Do site: A primeira calculadora mecânica foi inventada pelo professor alemão Wilhelm Schickard em 1623. Essa calculadora era capaz de somar, subtrair, dividir e multiplicar números ate 6 dígitos, indicando o resultado através de um toque de sino, por isso ficou conhecida como relógio calculador.
Infelizmente o único exemplar dessa calculadora (ainda incompleto) foi destruído em um incêndio, Mas na década de 60, foram encontradas as anotações do projeto dessa calculadora, possibilitando sua reprodução, atribuindo a Wilhelm Schickard a invenção da calculadora.
http://people.idsia.ch/~juergen/schickard.html
http://www.engquimicasantossp.com.br/2012/09/historia-da-calculadora.html
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/47
http://www.ami19.org/Pascaline/IndexPascaline-English.html
http://global.britannica.com/technology/Pascaline
https://www.liveauctioneers.com/item/17377272_rare-six-digit-pascaline-calculator-by-b-pascal

## Slide 3: Primeiras Máquinas de Calcular
Blaise Pascal (1623-1662) inventou e produziu em 1642 a Pascaline. Ela só podia fazer adição e subtração, manipulando os números inscritos em seus mostradores. Ele construiu 50 deles ao
longo de 10 anos, embora só tenha
vendido 15.
Notes: he made each ten-teeth wheel accessible to be turned directly by a person's hand
first signs of technophobia emerged with mathematicians fearing the loss of their jobs due to progress.
http://www.gouwepeer.nl/afbeeldingen/pascaline.jpg
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/47
http://www.ami19.org/Pascaline/IndexPascaline-English.html
http://global.britannica.com/technology/Pascaline
https://www.liveauctioneers.com/item/17377272_rare-six-digit-pascaline-calculator-by-b-pascal
http://www.eingang.org/Lecture/pascaline.html

## Slide 4: Sistema Binário de Numeração
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) é creditado como um dos inventores do cálculo diferencial e integral. Leibniz desenvolveu e publicou uma das primeiras exposições sistemáticas modernas da aritmética binária (base 2). Em 1672 Leibniz começou a inventar uma máquina capaz de fazer as 4 operações aritméticas, o Staffelwalze.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/49
http://people.idsia.ch/~juergen/leibniz.html
Leibniz' final years were overshadowed by a priority fight with the powerful president of the Royal Society, Isaac Newton, who said he had invented calculus before Leibniz, without publishing it, and who made friends sign texts he wrote to support this claim. Today's historians give credit not only to Leibniz and Newton but also to the much earlier Indian Kerala School, in particular, Madhava of Sangamagrama. All of them extended the pioneering work on infinitesimals and special cases of calculus by Archimedes.

## Slide 5: Números
Os símbolos "1", "2", "3" levaram muitos séculos para surgir.
O sistema decimal é o mais amplamente usado pelas civilizações modernas.
Porém, muitas outras civilizações usaram outras formas de contar do que usamos hoje.
Marcações em madeira, ossos e outros materiais estão entre as formas mais antigas de registro de quantidades.
Notes: Algumas línguas, embora na maior mortas, não conseguem forma um número maior do que um limite determinado (na maioria das vezes devido à falta de necessidade).
Relógio, comprar na feira, A base de 10 nem sempre é o melhor, pois é somente divisibly por 1, 2 e 5. Alguns argumentar que uma base de 12 iria funcionar melhor, uma vez que é divisível por 1, 2, 3, 4, e 6. que poderia fazer muitos cálculos muito mais fáceis de executar, pelo menos em uns cabeça.
[Boyer] Boyer, CB "Passos fundamental no desenvolvimento de Numeração", Isis, 35, 157-158.
Base 12? duodecimal (dozenal) system is often used due to divisibility by 2, 3, 4 and 6. It was traditionally used as part of quantities expressed in dozens and grosses.
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MAN250/S04/Number_Systems.pdf
http://www.pierce.ctc.edu/staff/dlippman/mathinsociety/HistoricalCounting1.0.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/museum/item.asp?item_id=6

## Slide 6: Como os algarismos chegaram a nós
No Liber Abaci (1202), Leonardo Fibonacci ajudou a difundir na Europa a numeração indo-arábica.
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fibonacci
Notes: Sequência de Fibonacci
http://www.stephanieylin.com/humanbeing/
doc: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MAN250/S04/Number_Systems.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci#/media/File:Fibonacci.jpg

## Slide 7: Base e Posicionamento dos Números
Os sistemas numéricos atuais, como o decimal indo-arábico, são chamados de sistemas posicionais, o que significa que a posição de um símbolo tem influência sobre o valor do símbolo, no caso múltiplos de 10. A prevalência histórica da base 10 é geralmente associada ao fato de termos dez dedos.
Notes: http://www.toomanymornings.com/?attachment_id=4104
http://www.10magazine.com.au/blog/bespoke-coco-rocha/

## Slide 8: Base e Posicionamento dos Números
Além do radix (base) decimal, qualquer outra base pode ser usada. Por exemplo a base 12 tem a vantagem de ser divisível por 1, 2, 3, 4, e 6.
Internamente os computadores funcionam com o sistema binário, porém é mais comum usarmos base 10 no dia a dia, e eventualmente a base 16 como representação compacta de dados digitais.
Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
2 | 10 | 2 | 2
3 | 11 | 3 | 3
4 | 100 | 4 | 4
5 | 101 | 5 | 5
6 | 110 | 6 | 6
7 | 111 | 7 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F
16 | 10000 | 20 | 10
17 | 10001 | 21 | 11
18 | 10010 | 22 | 12
Notes: Pingala é um antigo matemático indiano, famoso por sua obra, o Chandas shastra que discuti números binários.
http://www.pierce.ctc.edu/staff/dlippman/mathinsociety/HistoricalCounting1.0.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Radix
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MAN250/S04/Number_Systems.pdf

## Slide 9: Dados Binários (e Hexadecimais)
Cada dígito binário representa um bit. Um byte possui 8 bits. Dados são frequentemente organizados em grupos de 1, 2, 4 ou 8 bytes (8, 16, 32 ou 64 bits).
1
1
1
1
1
1
1
1
bit mais significativo
(MSB) most significant bit
bit menos significativo
(LSB) least significant bit
0 x F F
binário
hexadecimal
Notes: duas casas 4 possibilidades, 3 casas 8 possibilidades, ou seja dois elevado ao número de digitos.
Dessa forma em 8 bits podemos colocar dados entre:
00000000 à 11111111
Estudar:
http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/assem/notes/02data.shtml

## Slide 10: Exemplo em base 10
4x103 + 7x102 + 2x101 + 9x100
4729
Base 10

## Slide 11: Exemplo em base 2
1x23 + 0x22 + 0x21 + 1x20 =
10012
Base 2

## Slide 12: Conversão para Números Binários
12
37 = 25+22+20 = 32 + 4 + 1 = 100101
 | 2
0 | 1
 | 2
0 | 2
 | 2
1 | 4
 | 2
0 | 9
37 | 2
1 | 18
LSB
MSB
LSB
MSB

## Slide 13: Conversão para Números Binários
13
32 16 8 4 2 1
37
37 – 32 = 5
5 – 4 = 1
1 – 1 = 0
0 1 0 0 1 0 1

## Slide 14: Conversão para Base 10
Exemplo:
Converter 67348 para a base 10:
Converter 1F816 para a base 10:
 | Base 8 | Conversão | Base 10
 | 6 * 83 | = 6 * 512 | = 3072
+ | 7 * 82 | = 7 * 64 | = 448
+ | 3 * 81 | = 3 * 8 | = 24
+ | 4 * 80 | = 4 * 1 | = 4
 |  | Total | 3548
 | Base 16 | Conversão | Base 10
 | 1 * 162 | = 1 * 256 | = 256
+ | F * 161 | = 15 * 16 | = 240
+ | 8 * 160 | = 8 * 1 | = 8
 |  | Total | 504
Notes: http://www.pierce.ctc.edu/staff/dlippman/mathinsociety/HistoricalCounting1.0.pdf

## Slide 15: Adição Binária
Fazer operações com números binários é análogo a fazer operações com números decimais.
 | 1 | 0 | 0 | 1
+ | 0 | 0 | 1 | 0
1
1
0
1
 | 1 | 0 | 1 | 1
+ | 1 | 0 | 1 | 0
1
0
1
0
1
1
9
2
11
11
10
5
carry-out
Para o correto cálculo da soma binária, os carries (vai um) precisariam ser tratados. O carry-out indica que a soma unsigned excedeu a faixa representável e também precisa ser tratado.
Limitando o número a 4 bits
Notes: http://www.clker.com/clipart-frowny-sad-face.html
http://www.clker.com/clipart-happy-smiling-face.html

## Slide 16: Inteiros Positivos e Negativos
Números Inteiros em Complemento de 2 (um)
Supondo um conjunto de números inteiros de n bits:
valores não negativos começam com 0
valores negativos começam com 1
Metade dos números seriam não negativos e estariam entre:
0 e (2(n − 1) − 1)
A outra metade compreenderia o espaço de:
−2(n − 1) e −1
n-1
n-2
n-3
2
1
0
...
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_complements
https://en.wikipedia.org/wiki/Two%27s_complement

## Slide 17: Complemento de 2 (dois)
Complemento de 2 é a representação mais comum de números inteiros com sinal em computadores.
Para obter a representação de −x a partir de x, em uma largura fixa de n bits:
Inverta todos os bits
Some 1 (um) ao resultado.
Essa representação simplifica as operações de soma e subtração.
Exemplo: 3 – 5.
Invertendo 5 Subtraindo 5 de 3
Decimal | Binário(C’2)
7 | 0111
6 | 0110
5 | 0101
4 | 0100
3 | 0011
2 | 0010
1 | 0001
0 | 0000
-1 | 1111
-2 | 1110
-3 | 1101
-4 | 1100
-5 | 1011
-6 | 1010
-7 | 1001
-8 | 1000
3 | 0011
+ (-5) | 1011
3-5 = -2 | 1110
5 | 0101
inv + 1 | 1010 + 1
-5 | 1011
Notes: Seu computador usa, em linguagens como C é possível ver o comportamento.
Para adicionar um você pode ir invertendo os bits da direita para a esquerda até a primeira vez que um bit 0 mude para 1.
Existem provas para, mas se quiser conferir de uma pesquisada na internet.
http://vica-trade.com/images/categorie/model_odometer.jpg

## Slide 18: Complemento de Dois no Byte
bit mais à esquerda (MSB) caracteriza valor negativo
28 valores  256 valores
  sem sinal: 0 a 255 (unsigned)
  inteiros: -128 a 127 (signed)
1
1
1
1
1
1
1
1
= 255 (0xFF)
= -128 (0x80)
1
0
0
0
0
0
0
0
= 127 (0x7F)
0
1
1
1
1
1
1
1
= -1 (0xFF)
1
1
1
1
1
1
1
1
= -127 (0x81)
1
0
0
0
0
0
0
1
= -126 (0x82)
1
0
0
0
0
0
1
0

## Slide 19: Inteiros de vários bits
unsigned : 0 a 255
signed : –128 a 127
unsigned : 0 a 65 535
signed : –32 768 a 32 767
unsigned : 0 a 4 294 967 295
signed : –2 147 483 648 a 2 147 483 647
1 byte
2 bytes
4 bytes
456
67
1.077.150.273
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 20: BCD (Binary Coded Decimal)
O BCD (Codificação binária decimal) usa uma representação binária para números decimais.
Por exemplo:
31415910 = 001100010100000101011001BCD
27182310= 001001110001100000100011BCD
Decimal | BCD
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
3 1 4 1 5 9
2 7 1 8 2 3
Notes: https://startingelectronics.org/beginners/components/7-segment-display/7-segment-displays.jpg

## Slide 21: Ponto Flutuante
S: sinal
F: fração
E: expoente
C: 127 (single precision)
sinal
expoente
fração
8 bits
23 bits
1
IEEE 754-2008 Precisão Simples
0
31
(-1)S · (1+F2) · 2E-C
E – C
0 : +
1 : -
…
2-4 = 0,0625
2-3 = 0,125
2-2 = 0,25
2-1 = 0,5
Obs: A especificação também trata casos especiais, como: ±∞ e NaN

## Slide 22: Arquivos de Texto
Os arquivos podem ser divididos assim em dois sub-grupos:
  Texto;
  Binários.
Arquivos são lidos como uma sequência de bytes
  Estes bytes podem estar organizados segundo uma codificação/formato que só um programa específico entenda;
  Em arquivos de texto, sequências de bytes são interpretadas como caracteres segundo uma codificação, como ASCII. Programas de edição de texto puro trabalham com estes arquivos.

## Slide 23: Tabela ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Em arquivos o Windows usa os caracteres CR e LF para terminar uma linha, enquanto sistemas Unix-like (Linux/macOS) usam somente o LF para terminar a linha.
Notes: http://www.plcdev.com/ascii_chart

## Slide 24: Unicode e codificações de caracteres
Unicode → associa caracteres a code points
UTF-8 - codifica um code point usando 1 a 4 bytes
UTF-16 - utiliza uma ou duas unidades de 16 bits
A → U+0041 → UTF-8: 41
é → U+00E9 → UTF-8: C3 A9
😀 → U+1F600 → UTF-8: F0 9F 98 80

## Slide 25: Representando imagens em arquivos-texto
Netpbm é um formato aberto para descrever imagens em texto.
P1
12 16
000111110000
001111111110
001110010000
010100010000
010110001000
011000011110
000000000000
001111110000
011111111110
111111111111
001101101100
000111111000
001111111100
001110011100
011100001110
111100001111
mario.pbm
Preto: 1
Branco: 0
Notes: http://codegolf.stackexchange.com/questions/39915/pixel-art-episode-1-display-super-mario

## Slide 26: Representando imagens em arquivos-texto
P2
12 16
255
181 181 181 111 111 111 111 111 181 181 181 181
181 181 111 111 111 111 111 111 111 111 111 181
181 181 089 089 089 164 164 089 164 181 181 181
181 089 164 089 164 164 164 089 164 164 164 181
181 089 164 089 089 164 164 164 089 164 164 164
181 089 089 164 164 164 164 089 089 089 089 181
181 181 181 164 164 164 164 164 164 164 181 181
181 181 089 089 111 089 089 089 181 181 181 181
181 089 089 089 111 089 089 111 089 089 089 181
089 089 089 089 111 111 111 111 089 089 089 089
164 164 089 111 164 111 111 164 111 089 164 164
164 164 164 111 111 111 111 111 111 164 164 164
164 164 111 111 111 111 111 111 111 111 164 164
181 181 111 111 111 181 181 111 111 111 181 181
181 089 089 089 181 181 181 181 089 089 089 181
089 089 089 089 181 181 181 181 089 089 089 089
mario.pgm
Tons de Cinza:
089
111
164
181
Notes: http://codegolf.stackexchange.com/questions/39915/pixel-art-episode-1-display-super-mario

## Slide 27: Representando imagens em arquivos-texto
P3
12 16
255
107 140 255 107 140 255 107 140 255 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 107 140 255 107 140 255 107 140 255 107 140 255
107 140 255 107 140 255 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 107 140 255
107 140 255 107 140 255 106 107 004 106 107 004 106 107 004 227 157 037 227 157 037 106 107 004 227 157 037 107 140 255 107 140 255 107 140 255
107 140 255 106 107 004 227 157 037 106 107 004 227 157 037 227 157 037 227 157 037 106 107 004 227 157 037 227 157 037 227 157 037 107 140 255
107 140 255 106 107 004 227 157 037 106 107 004 106 107 004 227 157 037 227 157 037 227 157 037 106 107 004 227 157 037 227 157 037 227 157 037
107 140 255 106 107 004 106 107 004 227 157 037 227 157 037 227 157 037 227 157 037 106 107 004 106 107 004 106 107 004 106 107 004 107 140 255
107 140 255 107 140 255 107 140 255 227 157 037 227 157 037 227 157 037 227 157 037 227 157 037 227 157 037 227 157 037 107 140 255 107 140 255
107 140 255 107 140 255 106 107 004 106 107 004 177 052 037 106 107 004 106 107 004 106 107 004 107 140 255 107 140 255 107 140 255 107 140 255
107 140 255 106 107 004 106 107 004 106 107 004 177 052 037 106 107 004 106 107 004 177 052 037 106 107 004 106 107 004 106 107 004 107 140 255
106 107 004 106 107 004 106 107 004 106 107 004 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 106 107 004 106 107 004 106 107 004 106 107 004
227 157 037 227 157 037 106 107 004 177 052 037 227 157 037 177 052 037 177 052 037 227 157 037 177 052 037 106 107 004 227 157 037 227 157 037
227 157 037 227 157 037 227 157 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 227 157 037 227 157 037 227 157 037
227 157 037 227 157 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 177 052 037 227 157 037 227 157 037
107 140 255 107 140 255 177 052 037 177 052 037 177 052 037 107 140 255 107 140 255 177 052 037 177 052 037 177 052 037 107 140 255 107 140 255
107 140 255 106 107 004 106 107 004 106 107 004 107 140 255 107 140 255 107 140 255 107 140 255 106 107 004 106 107 004 106 107 004 107 140 255
106 107 004 106 107 004 106 107 004 106 107 004 107 140 255 107 140 255 107 140 255 107 140 255 106 107 004 106 107 004 106 107 004 106 107 004
mario.ppm
azul: #6B8CFF
vermelho: #B13425
verde: #6A6B04
laranja: #E39D25
Notes: http://codegolf.stackexchange.com/questions/39915/pixel-art-episode-1-display-super-mario

## Slide 28
www.insper.edu.br