## Slide 1
Elementos de Sistemas
Unidade Lógica Aritmética
Ciência da Computação - Luciano Soares <lpsoares@insper.edu.br>
"Contar é a religião desta geração, sua esperança e salvação."
"Counting is the religion of this generation, its hope and salvation."
Gertrude Stein (1874–1946) escritora americana
apud Nisan, N. & Schocken, S. 2005. Elements of Computing Systems
Notes: http://alex9ufoexploer.blogspot.com.br/2014/06/4-x-4-bit-array-multiplier-for-unsigned.html

## Slide 2: John Vincent Atanasoff & Clifford Berry
John Atanasoff e Clifford Berry implementaram na Iowa State University em 1939 o primeiro somador de 16-bits a válvula, e em 1941 fizeram uma máquina para resolver equações lineares, chamado de ABC (Atanasoff-Berry Computer), com 60 posições de memória de 50-bit feitas de capacitores, rodando a 60Hz. O julgamento Honeywell v. Sperry Rand declarou inválida
a patente do ENIAC e reconheceu que Mauchly havia
obtido ideias a partir do trabalho de Atanasoff.
John Atanasoff
Clifford Berry
Notes: Vamos começar falando de um computador que passou ligeiramente despercebido na evolução da informática, mas hoje é considerado um dos primeiros computadores, e acabou derrubando patentes como a do Eniac. Esse computador é chamado de ABC Computer, em função do nome dos seus criadores o professor John Atanasoff e seu então aluno Clifford Berry. Esse computador era capaz de fazer somas e subtrações usando válvulas, deixando claro o potencial dos circuitos lógicos para efetuar cálculos de forma rápida e automática.
http://trillian.randomstuff.org.uk/~stephen/history/timeline-NONMECH.html
http://jva.cs.iastate.edu/operation.php
http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/99
http://naz3.ueuo.com/images/page1.htm
http://history-computer.com/ModernComputer/Electronic/Atanasoff.html
http://www.add.lib.iastate.edu/spcl/exhibits/Atanasoff/biography.html

## Slide 3: Harvard Mark 1
O Harvard Mark 1 (IBM automatic sequence controlled calculator), foi criado em 1943, sendo um sistema eletromecânico à base de relés. Howard Aiken fez o design do hardware do Mark 1, baseado em uma representação e armazenamento numérico decimal.
Howard Aiken
O complemento de dois é a representação predominante de inteiros com sinal nos computadores atuais.
Notes: As maquinas de cartões perfurado da IBM ganharam uma boa reputação pela automação de processos nos anos 40, foi quando Howard Aiken recebeu fundos e apoio da IBM para a construção de um computador usando peças das máquinas da IBM, ele integrou discos de contagem mecânicos e relés e construiu o Harvard Mark I. Este computava as quatro operações aritméticas em 23 dígitos decimais, além de operações como logaritmos e funções trigonométricas. O Mark I era controlado por fitas perfuradas, e a saída era conectada em uma máquina de escrever. Após o Harvard Mark I, Howard Aiken desenvolveu muitos outros computadores. Embora o Mark I seja decimal, vale aqui uma nota, que o sistema numérico preferido para o design de computadores se estabelecu como complento de 2 binário lá pelo ano de 1965, e hoje é usado em basicamente todos os computadores.
http://www.dai.ed.ac.uk/homes/cam/fcomp.shtml
http://www.edwardbosworth.com/My3121Textbook_HTM/MyText3121_Ch03_V01.htm
https://www.computer.org/web/awards/goode-howard-aiken
http://www.eingang.org/Lecture/hmark1.html

## Slide 4: Unidade Lógica Aritmética (ULA)
ULA ou Arithmetic Logic Unit (ALU), é um componente central do caminho de dados da CPU. A ALU consiste de um circuito digital capaz de fazer operações aritméticas e lógicas .
A
B
Resultado
controle
flags
Notes: A unidade lógica aritmética é circuito que possui normalmente duas entrada que recebem um conjunto de bit e tem como saída, um outro conjunto de bits resultante de operações internas dessa unidade lógica, essas operações são normalmente aritméticas, porém podem ser operações lógicas como AND ou OR, ou mesmo um bit shift. Para controlar o comportamento da unidade lógica aritmética, alguns sinais de controle são fornecidos. Esses sinais informam o circuito interno como proceder. Além disso alguns sinais extra podem sair da unidade lógica, passando informações adicionais, como por exemplo se o resultado é positivo, negativo ou zero. Símbolo usado para ALUs desde a década de 50.
http://www.edwardbosworth.com/My5155_Slides/Chapter09/ComputerArchitectureOverview.htm

## Slide 5: Meio-somador (Half Adder)
Adição binária é uma operação fundamental para quase todas as computações feitas em uma CPU:
a | + | b
0 | + | 0
0 | + | 1
1 | + | 0
1 | + | 1
Operador aritmético de soma.
Não é o operador lógico OR.
soma
0
1
1
1 0
carry
0
0
0
1
Entradas Saídas
a
b
soma
Half
Adder
carry
S = a⊕b
C = a⋅b
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Adder_(electronics)

## Slide 6: Circuito Aritmético – Adders (Full)
Faz a adição de três bits, retornando a soma e o carry.
a | + | b | + | c
0 | + | 0 | + | 0
0 | + | 0 | + | 1
0 | + | 1 | + | 0
0 | + | 1 | + | 1
1 | + | 0 | + | 0
1 | + | 0 | + | 1
1 | + | 1 | + | 0
1 | + | 1 | + | 1
soma
0
1
1
0
1
0
0
1
carry
0
0
0
1
0
1
1
1
Entradas Saídas
a
b
soma
Full
Adder
carry
c

## Slide 7: Circuito Aritmético – Adder
Um circuito para adicionar dois valores de n bits pode ser construído encadeando n somadores completos (Full Adders).
C0
Full
Adder
A[0]
B[0]
S[0]
C1
Full
Adder
A[1]
B[1]
S[1]
C2
Full
Adder
A[2]
B[2]
S[2]
C3
Full
Adder
A[3]
B[3]
S[3]
C4
Adder
A
B
SOMA
4
4
4
Notes: melhora performance: carry-lookahead adders and ripple-carry adders?

## Slide 8: Circuito Aritmético – Incrementador
Um incrementador, ou seja, um circuito que soma 1 a um valor binário, pode ser usado por exemplo para um contador.
C0
Full
Adder
A[0]
B[0]
S[0]
C1
Full
Adder
A[1]
B[1]
S[1]
C2
Full
Adder
A[2]
B[2]
S[2]
C3
Full
Adder
A[3]
B[3]
S[3]
C4
+ 1
0
0
0
0

## Slide 9: Somador/Subtrator de 4 bits
somador/subtrator que calcula B+A e B-A
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Adder%E2%80%93subtractor

## Slide 10: Somador em CPU
Diversas otimizações podem ser realizadas, mas o princípio de circuito para soma é sempre muito parecido.
Ken Shirriff's blog
CPU 6502
Notes: http://www.righto.com/2013/01/a-small-part-of-6502-chip-explained.html

## Slide 11: ALU do Z0 (baseada no Hack)
A arquitetura do Z0 (Hack) é baseada em 16 bits. Ou seja, ele tem de fazer operações com entradas de 16 bits e sair com o valor da operação também em 16 bits. Existem 6 bits de controle e mais dois bits de resultado (flags).
x+y, x-y, y–x,
0, 1, -1,
x, y, -x, -y,
!x, !y,
x+1, y+1, x-1, y-1,
x&y, x|y
As operações desejadas devem retornar as seguintes saídas:
Para isso os seguintes controles podem ser usados:
Notes: Since the overall operation is driven by six control bits, the ALU can potentially compute 64 different functions.

## Slide 12: Negar e Inverter
A negação é representada com o símbolo – (menos aritmético)
Por exemplo A = 510 = 000001012
-A = -510 = 111110112
A inversão é representada com o símbolo ! (operador lógico not)
Por exemplo A = 510 = 000001012
!A = 111110102 = -610
Também conhecido como bitwise not

## Slide 13: Tabela de controle da ALU do Z0 (Hack)
se zx: x=0 | se nx: x=!x | se zy: y=0 | se ny: y=!y | se f: x+y senão: x&y | se no: out=!out | out
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | y
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | !x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | !y
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -x
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -y
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x+1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | y+1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x-1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | y-1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x+y
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | y-x
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x&y
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x¦y

## Slide 14: VHDL da ALU do Z0 (Hack)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity alu is
port (
x,y: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); -- entradas
zx: in STD_LOGIC; -- zera a entrada x
nx: in STD_LOGIC; -- inverte a entrada x
zy: in STD_LOGIC; -- zera a entrada y
ny: in STD_LOGIC; -- inverte a entrada y
f: in STD_LOGIC; -- se 0 calcula x&y, senão x+y
no: in STD_LOGIC; -- inverte o valor da saída
zr: in STD_LOGIC; -- setado se saída igual a zero
ng: out STD_LOGIC; -- setado se saída é negativa
saida: out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) -- saída
);
end entity;

## Slide 15: Exemplos de comportamento da ALU
Exemplo 1
controle | zx | nx | zy | ny | f ? + : & | no |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
x | x[7] | x[6] | x[5] | x[4] | x[3] | x[2] | x[1] | x[0] |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
y | y[7] | y[6] | y[5] | y[4] | y[3] | y[2] | y[1] | y[0] |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
saída | out[7] | out[6] | out[5] | out[4] | out[3] | out[2] | out[1] | out[0] | zr | ng
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
} 10
} -2
8
Obs: Exemplo com 8 bits

## Slide 16: Exemplos de comportamento da ALU
Exemplo 2
controle | zx | nx | zy | ny | f ? + : & | no |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
x | x[7] | x[6] | x[5] | x[4] | x[3] | x[2] | x[1] | x[0] |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
y | y[7] | y[6] | y[5] | y[4] | y[3] | y[2] | y[1] | y[0] |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
saída | out[7] | out[6] | out[5] | out[4] | out[3] | out[2] | out[1] | out[0] | zr | ng
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
} 10
} -2
9
Obs: Exemplo com 8 bits

## Slide 17: Exemplos de comportamento da ALU
Exemplo 3
controle | zx | nx | zy | ny | f ? + : & | no |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
x | x[7] | x[6] | x[5] | x[4] | x[3] | x[2] | x[1] | x[0] |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
y | y[7] | y[6] | y[5] | y[4] | y[3] | y[2] | y[1] | y[0] |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
saída | out[7] | out[6] | out[5] | out[4] | out[3] | out[2] | out[1] | out[0] | zr | ng
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
} 10
} -2
-10
Obs: Exemplo com 8 bits

## Slide 18: Exemplos de comportamento da ALU
Exemplo 4
controle | zx | nx | zy | ny | f ? + : & | no |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
x | x[7] | x[6] | x[5] | x[4] | x[3] | x[2] | x[1] | x[0] |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
y | y[7] | y[6] | y[5] | y[4] | y[3] | y[2] | y[1] | y[0] |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
saída | out[7] | out[6] | out[5] | out[4] | out[3] | out[2] | out[1] | out[0] | zr | ng
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
} 10
} -2
0
Obs: Exemplo com 8 bits

## Slide 19: 7483
O 7483 é um circuito integrado somador de 4-bits com carry lookahead, tendo carry de entrada e saída.
7483
Notes: http://ecx.images-amazon.com/images/I/31iGrrx%2BXXL._SY355_.jpg
http://www.electronics-tutorials.ws/combination/comb_7.html

## Slide 20: 74181
O 74181 foi utilizado na implementação da ALU de diversos computadores, como o PDP-11 e o Nova, sendo a primeira unidade lógica aritmética em um único chip, equivalente a 75 portas lógicas.
Entradas
Saídas
Entradas
Saídas
Notes: http://susta.cz/fel/74/pdf/sn_74181.pdf
http://www.ti.com/product/SN74LS181/technicaldocuments
https://en.wikipedia.org/wiki/74181
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/74181aluschematic.png
http://practicenunberone.blogspot.com.br/2006/09/ensamblado-de-una-micro-alu-operacin.html

## Slide 21: Multiplicação Binária
 |  |  |  | a3 | a2 | a1 | a0
 |  |  | * | b3 | b2 | b1 | b0
 |  |  |  | a3*b0 | a2*b0 | a1*b0 | a0*b0
 |  | + | a3*b1 | a2*b1 | a1*b1 | a0*b1 | 
 | + | a3*b2 | a2*b2 | a1*b2 | a0*b2 |  | 
+ | a3*b3 | a2*b3 | a1*b3 | a0*b3 |  |  | 
* | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
multiplicação
Notes: http://www2.elo.utfsm.cl/~lsb/elo211/aplicaciones/katz/chapter5/chapter05.doc5.html

## Slide 22: Unidade de Ponto Flutuante
Uma unidade de ponto flutuante, ou FPU (Floating-Point Unit), é um circuito especializado na execução de operações com números representados em ponto flutuante. Ela pode existir como um coprocessador separado ou estar integrada ao processador principal.
Intel 8087
Motorola 68881
AMD AM9511
Notes: Um dos primeiros chips de sucesso foi o AMD AM9511 com diversas operações em ponto flutuante, já a Intel trouxe o 8087, turbinando os PCs. Hoje muitas CPUs já tem unidades de ponto flutuante internas, acessadas através de instruções como as extensões SSE.
http://micropartsusa.com/sl3h7-intel-pentium-iii-600mhz-256kb-l2-cache-133mhz-fsb-slot-1-processor-only-refurbished.html
http://www.techbyter.com/2015/0329.html

## Slide 23
www.insper.edu.br