## Slide 1
Elementos de Sistemas
aula – Controle da ULA
Ciência da Computação - Luciano Soares <lpsoares@insper.edu.br>
"Contar é a religião desta geração, sua esperança e salvação."
"Counting is the religion of this generation, its hope and salvation."
Gertrude Stein (1874–1946) escritora americana
apud Nisan, N. & Schocken, S. 2005. Elements of Computing Systems
Notes: http://alex9ufoexploer.blogspot.com.br/2014/06/4-x-4-bit-array-multiplier-for-unsigned.html

## Slide 2: Unidade Lógica Aritmética (ULA)
A
B
Resultado
controle
flags
Notes: A unidade lógica aritmética é circuito que possui normalmente duas entrada que recebem um conjunto de bit e tem como saída, um outro conjunto de bits resultante de operações internas dessa unidade lógica, essas operações são normalmente aritméticas, porém podem ser operações lógicas como AND ou OR, ou mesmo um bit shift. Para controlar o comportamento da unidade lógica aritmética, alguns sinais de controle são fornecidos. Esses sinais informam o circuito interno como proceder. Além disso alguns sinais extra podem sair da unidade lógica, passando informações adicionais, como por exemplo se o resultado é positivo, negativo ou zero. Símbolo usado para ALUs desde a década de 50.
http://www.edwardbosworth.com/My5155_Slides/Chapter09/ComputerArchitectureOverview.htm

## Slide 3: ULA do Hack (Z01)

## Slide 4: ULA do Hack (Z01)
X e Y: Entradas de 16 bits
OUT: Saída da ULA
zx, nx, zy, ny, f, no: Sinais de controle da ULA
zr e ng: Saída de flags da ULA:
  zr: resultou em zero
  ng: resultou em um número negativo

## Slide 5: Operações
As operações suportadas pela ULA são (OUT):
0: Gera o valor 0 (000000000000000)
1: Gera o número 1 (000000000000001)
-1: Gera o número -1 (111111111111111)
X: Replica a entrada X
Y: Replica a entrada Y
!X: Inverte bit a bit a entrada X
!Y: Inverte bit a bit a entrada Y
-X: Nega (complemento de dois) a entrada X
-Y: Nega (complemento de dois) a entrada Y
X+1: Soma um a entrada X
Y+1: Soma um a entrada Y
X-1: Subtrai um da entrada X
Y-1: Subtrai um da entrada Y
X+Y: Soma as entradas X e Y
X-Y: Subtrai Y de X
Y-X: Subtrai X de Y
Y&X: Realiza a operação AND bit a bit de X com Y
Y|X: Realiza a operação OR bit a bit de X com Y

## Slide 6: Controle
Para realizar as operações é necessário controlar o sinais de controle da ULA, a tabela a seguir indica o que deve ser feito para cada umas das operações suportadas:
zx | nx | zy | ny | f | no | out
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | y
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | !x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | !y
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -x
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -y
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x+1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | y+1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x-1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | y-1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x+y
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x-y
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | y-x
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x&y
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x¦ y

## Slide 7: Exemplo
zx | nx | zy | ny | f ? + : & | no |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
x[7] | x[6] | x[5] | x[4] | x[3] | x[2] | x[1] | x[0] |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
y[7] | y[6] | y[5] | y[4] | y[3] | y[2] | y[1] | y[0] |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
out[7] | out[6] | out[5] | out[4] | out[3] | out[2] | out[1] | out[0] | zr | ng
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
00001010
And
X
Y
Out
Zerador
Mux
16
16 bits
Comp
16 bits
16 bits
Add
zr=0
ng=1
16 bits
Inversor
Zerador
16 bits
16 bits
16 bits
Inversor
zx=0
nx=0
zy=1
ny=1
16 bits
16 bits
Inversor
no=1
16 bits
f=1
X&Y
X+Y
00001010
00001010
00000000
11111111
11111110
00001010
00001001
00001001
11110110

## Slide 8: Reflexões
Complexidade
Velocidade/Performance
Otimizações
Outras operações (multiplicação e divisão)
Notes: Melhoras para o Adder, pois carregando os bits pode ser lento. Usar o look-ahead.
As operações de multiplicação e divisão serão feitas por software usando o somador (Adder)

## Slide 9: Atividades (PrairieLearn)
Na aula hoje:
Baixar o teste de ULA desenvolvido para a FPGA e validar respostas
Enviar uma foto da FPGA funcionando com o Código de ULA
Lição de casa:
Estudos de funcionamento de ULA

## Slide 10
www.insper.edu.br