## Slide 1
Elementos de Sistemas
Programação em Assembly
Ciência da Computação - Luciano Soares <lpsoares@insper.edu.br>
“A carta que escrevi hoje é mais longa que o usual pois não tive tempo de fazer ela mais curta."
“The letter I have written today is longer than usual because I lacked the time to make it shorter."
Blaise Pascal (1623–1662) matemático francês
Notes: http://www.plainlanguage.gov/resources/quotes/historical.cfm

## Slide 2: Charles Babbage
Charles Babbage projetou e construiu máquinas para imprimir tabulações de funções polinomiais de forma automática.
https://www.youtube.com/watch?v=QVxbNZWLP60
Notes: Charles Babbage nasceu em 26 de Dezembro de 1791 em Londres e é considero por muitos o pai da computação devido as maquinas que inventou.
Babbage foi um grande empreendedor ao projetar e construir maquinas para imprimir tabulações de funções polinomiais de forma automática.
http://history-computer.com/People/BabbageBio.html
http://www.computerhistory.org/babbage/

## Slide 3: Máquinas de Babbage
Máquina Diferencial usava o princípio da diferença finitas para os cálculos das funções polinomiais.
https://www.youtube.com/watch?v=qctHEGKr9Zs
Notes: Inicialmente Babbage projetou sua Máquina Diferencial. Que usa o princípio da diferença dividida para os cálculos das funções polinomiais.

## Slide 4: Máquina Analítica
Porém conforme Babbage ia trabalhando em suas máquinas, percebeu que ela poderia ser mais genérica, o que levou ao desenvolvimento da Máquina Analítica que apresenta conceitos usados nos computadores atuais.
https://www.youtube.com/watch?v=BlbQsKpq3Ak
Notes: Em 1833, começou a trabalhar na sua nova Idéia de uma máquina analítica, que operava com palavras de 50 dígitos decimais e conseguiria armazenar 1000 números. A grande inovação foi um mecanismo de fluxo de controle, e a entrada de dados era realizada por meio de cartões perfurados.
Joseph Marie Charles dit (called or nicknamed) Jacquard (7 July 1752 – 7 August 1834) was a French weaver and merchant. He played an important role in the development of the earliest programmable loom (the "Jacquard loom"),
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_Engine

## Slide 5: Z01

## Slide 6: CPU

## Slide 7: Como programar?
1110111010010000
0100000000000000
1110001100001000
0100000000000010
1110001100001000
0100000000000100
1110001100001000
0000000000000000
1110000000000111
1110101010000000
Arquitetura Z0/Hack

## Slide 8: Como programar?

## Slide 9: Como programar?

## Slide 10: Arquivos Assembly
Arquivos Assembly têm a extensão .nasm
Convenções:
Comentários são feitos com ponto e vírgula “;”
Mnemônicos em minúsculo
Variáveis e Labels em maiúsculo
leaw $R2, %A
movw $0, (%A)
LOOP:
leaw $R1, %A
decw %A
movw (%A), %D
leaw $END, %A
jl
nop
leaw $R0, %A
movw (%A), %D
leaw $R2, %A
addw (%A), %D, %D
leaw $LOOP, %A
jmp
nop
END:
Notes: Problema da galinha e ovo do Assembler.

## Slide 11: Assembler faz a conversão
movw $-1, %D
leaw $16384, %A
movw %D, (%A)
leaw $16386, %A
movw %D, (%A)
leaw $16388, %A
movw %D, (%A)
leaw $0, %A
jmp
nop
1110111010010000
0100000000000000
1110001100001000
0100000000000010
1110001100001000
0100000000000100
1110001100001000
0000000000000000
1110000000000111
1110101010000000
Notes: Problema da galinha e ovo do Assembler.

## Slide 12: Assembly
Duas Sintaxes:
AT&T
O formato padrão das instruções:
mnemônico origem, destino
Intel
O formato padrão das instruções:
mnemônico destino, origem
Notes: A linguagem Assembly apresentada é especifica para o processador produzido no curso, embora muito similar a outras usadas em produto de mercado, as instruções possuem limitações inerentes a cada hardware.

## Slide 13: Assembly AT&T
Registradores
Prefixo o sinal de porcentagem '%'.
Exemplo: %A ou %D.
Valores Literais
Os valores tem como prefixo o sinal de cifrão '$'.
Exemplo: $55, $376
Endereçamento de Memória
A memória é referenciada com parêntese em volta do registrador que armazena o endereço.
Exemplo: (%A)

## Slide 14: Assembly AT&T
Tamanho dos operadores
Instruções trabalham com diferentes tamanhos de dados, definidas pelo sufixo: b (8 bits), w (16 bits) e l (32 bits). Exemplo: movw $2000, (%A)
Instruções de Transferência de Controle
As instruções de jump, fazem o fluxo do programa mudar, posições no programa usam marcadores (labels) que terminam com dois pontos (:). Exemplo: loop:

## Slide 15: Principais Instruções 1/3
LEA - Carregamento Efetivo do Endereço (Valor)
Descrição: A instrução lea armazena o valor passado no registrador especificado (somente o %A na implementação desenvolvida).
Exemplo: leaw $15,%A => A = 15
MOV – Copia Valores
Descrição: A instrução mov, copia o valor da primeira posição para a segunda posição (terceira e quarta opcional).
Exemplo: movw (%A),%D => D = RAM[A]
ADD - Adição de Inteiros
Descrição: A instrução add soma dois valores inteiros e armazena o resultado no terceiro parâmetro (quarto e quinto opcional).
Exemplo: addw (%A), %D, %D => D = RAM[A]+D
SUB - Subtração de Inteiros
Descrição: A instrução sub, subtrai o segundo valor do primeiro valor e armazena o resultado no terceiro parâmetro (quarto e quinto opcional).
Exemplo: subw %D, (%A), %A => A = D-RAM[A]
RSUB - Subtração de Inteiros Reversa
Descrição: A instrução rsub, subtrai o primeiro valor do segundo valor e armazena o resultado no terceiro parâmetro (quarto e quinto opcional).
Exemplo: rsubw %D, (%A), %A => A = RAM[A]-D
INC - Incrementa Inteiro
Descrição: A instrução inc, adiciona um ao valor do registrador ou memória.
Exemplo: incw %D => D = D+1
DEC - Decrementa Inteiro
Descrição: A instrução dec, diminui um ao valor do registrador ou memória.
Exemplo: decw %D => D = D-1

## Slide 16: Principais Instruções 2/3
NOT – Negação por Complemento de Um
Descrição: A instrução not, inverte o valor de cada bit da série, ou seja, se um bit tem valor 0 fica com 1 e vice-versa.
Exemplo: notw %D => D = !D
NEG – Negação por Complemento de Dois
Descrição: A instrução neg, faz o valor ficar negativo, ou seja, um valor de x fica -x.
Exemplo: negw %A => A = -A
AND – Operador E (and)
Descrição: A instrução and faz o operador lógico E (and).
Exemplo: andw %A, %D => D = A&D
OR – Operador OU (or)
Descrição: A instrução or faz o operador lógico Ou (or).
Exemplo: Assembly: orw %D, (%A) => RAM[A] = RAM[A]|D
NOP – Não faz nada (No Operation)
Descrição: A instrução nop não faz nada, usado para pular um ciclo de execução.
Exemplo: Assembly: nop
JMP – Jump
Descrição: A instrução jmp faz um salto de execução para o endereço armazenado em %A.
Exemplo: Assembly: jmp
JE – Salta Execução se Igual a Zero
Descrição: A instrução je faz um salto de execução para o endereço armazenado em %A, se o valor de D% for igual a zero.
Exemplo: Assembly: je %D

## Slide 17: Principais Instruções 3/3
JNE – Salta Execução se Diferente de Zero
Descrição: A instrução jne faz um salto de execução para o endereço armazenado em %A, se o valor de %D for diferente de zero.
Exemplo: Assembly: jne %D
JG – Salta Execução se Maior que Zero
Descrição: A instrução jg faz um salto de execução para o endereço armazenado em %A, se o valor de %D for maior que zero.
Exemplo: Assembly: jg %D
JGE – Salta Execução se Maior Igual a Zero
Descrição: A instrução jge faz um salto de execução para o endereço armazenado em %A, se o valor de %D for maior ou igual a zero.
Exemplo: Assembly: jge %D
JL – Salta Execução se Menor que Zero
Descrição: A instrução jl faz um salto de execução para o endereço armazenado em %A, se o valor de %D for menor que zero.
Exemplo: Assembly: jl %D
JLE – Salta Execução se Menor Igual a Zero
Descrição: A instrução jle faz um salto de execução para o endereço armazenado em %A, se o valor de %D for menor ou igual a zero.
Exemplo: Assembly: jle %D

## Slide 18
https://i.programmerhumor.io/2023/07/programmerhumor-io-java-memes-programming-memes-dd55aeb336d5c5b.jpg

## Slide 19
www.insper.edu.br

## Slide 20: Memory-mapped I/O (E/S mapeada em memória)
Dispositivos são mapeados em endereços de memória.
0 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
14 | 
15 | 
16 | 
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 
21 | 
22 | 
23 | 
endereços
RAM16
Vídeo
Teclado
Notes: Na técnica de mapeamento de memória, endereços de memória são usados para acessar diretamente dispositivos ligados a CPU, ou seja, certos endereços de memória são na verdade outros dispositivos como vídeo ou teclado.
https://pt.wikipedia.org/wiki/E/S_mapeada_em_mem%C3%B3ria
http://clipart.me/technology/computer-memory-ram-38468

## Slide 21: I/O e Memória na Atualidade
Notes: Atualmente as CPUs tem controladores I/O e de memória integrados (IMC), e usam chips auxiliares para controlar certos dispositivos.
Os dispositivos podem usar recursos de Acesso Direto a Memória (DMA), liberando o processador para outras tarefas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_controller
http://www.anandtech.com/show/8557/x99-motherboard-roundup-asus-x99-deluxe-gigabyte-x99-ud7-ud5-asrock-x99-ws-msi-x99s-sli-plus-intel-haswell-e
controladores de memória contêm a lógica necessária para ler e escrever para DRAM, e para "atualizar" o DRAM.

## Slide 22: Display Raster Mapeados
As telas dos computadores são compostas de pixels mapeados em por suas coordenadas.
Linhas
Colunas
Notes: http://docs.qgis.org/2.0/en/_images/raster_dataset.png

## Slide 23: Teclados Mapeados
Cada tecla do teclado possui um código, que pode representar um caractere ASCII.
Notes: http://www.b-on-fire.com/cad/images/IMG_XM_KeyMap_05.gif

## Slide 24: Arquivos Binários
Os arquivos binários MIF:
WIDTH: definição de tamanho da palavra;
DEPTH: número de instruções;
ADDRESS_RADIX: base numérica dos endereços;
DATA_RADIX: base numérica das instruções;
WIDTH=16;
DEPTH=10;
ADDRESS_RADIX=UNS;
DATA_RADIX=BIN;
CONTENT BEGIN
0 : 1110111010010000;
1 : 0100000000000000;
2 : 1110001100001000;
3 : 0100000000000010;
4 : 1110001100001000;
5 : 0100000000000100;
6 : 1110001100001000;
7 : 0000000000000000;
8 : 1110000000000111;
9 : 1110101010000000;
END;
Notes: Os arquivos binários (em linguagem de máquina) são compostos de textos com 16 bits de 0 e 1. Sendo uma instrução por cada linha, e cada linha representa uma posição de memória. Os arquivos tem uma extensão .mif